O método Sen é referenciado como um método não paramétrico para a estimação de tendência, neste caso, ajustado a um modelo linear como mostra a fórmula abaixo. (TRIVEDI, 2001).
size 12{ ital "y=Qx+b"} {}
b média dos três primeiros valores;
size 12{ ital "Qi=" { {X rSub { size 8{l} } - X rSub { size 8{k} } } over {l - k} } } {} ;
size 12{ ital "i=" left lbrace "1," "." "." ital ",N" right rbrace } {} ;
size 12{ ital "N=n" \( n - 1 \) /2} {} ;
Exemplo: Considere a série: 34, 45, 51, 49.
 Q1 = (45-34)/1= 11
Q2 = (51-34)/2= 8.5
Q3 = (49-34)/3= 5
Q4 = (51-45)/1= 6
Q5 = (49-45)/2= 2
Q6 = (49-51)/1= -2
Ordenar do menor para o maior:
-2, 2, 5, 6, 8.5, 11
Calcular a mediana 5,5.
Calcular a média dos três primeiros: 5.08;
O modelo, portanto é:
f(x)=5.5*x + 5.08.